Phụ Lục I

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIÊU HAO

NĂNG LƯỢNG LUYỆN GANG BẰNG LÒ CAO

(Ban hành kèm theo Quy chuẩn   /    BCT)

Suất tiêu hao năng lượng của quá trình luyện gang được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

TNl là suất tiêu hao năng lượng tính cho 01 tấn gang lỏng (đơn vị MJ).

αđ  là hệ số chuyển đổi năng lượng từ đơn vị KWh sang đơn vị MJ;

Eđ là tổng điện năng tiêu thụ trên 01 tấn sản phẩm gang lỏng (đơn vị kWh);

αi, αj, αk là các hệ số chuyển đổi năng lượng sang MJ (tính quy đổi theo phụ lục III của Quy chuẩn này);

Mi là khối lượng nhiên liệu rắn tiêu hao trên 01 tấn sản phẩm gang lỏng;

Vi  là thể tích nhiên liệu lỏng và khí tiêu hao trên 01 tấn sản phẩm gang lỏng.

Vk Lượng khí thu hồi sử dụng làm nhiên liệu.

Phụ Lục II

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH XÁC ĐỊNH TIÊU HAO

NĂNG LƯỢNG LUYỆN THÉP BẰNG LÒ ĐIỆN HỒ QUANG

(Ban hành kèm theo Quy chuẩn   /     BCT)

Suất tiêu hao năng lượng nhà máy luyện thép lò điện hồ quang sản xuất gang được xác định theo  công thức sau:

Trong đó:

TNl là suất tiêu hao năng lượng tính cho 01 tấn phôi thép (đơn vị MJ).

αđ  là hệ số chuyển đổi năng lượng từ đơn vị KWh sang đơn vị MJ;

Eđ là tổng điện năng tiêu thụ trên 01 tấn phôi thép (đơn vị kWh);

αi, αj, αk là các hệ số chuyển đổi năng lượng sang MJ (tính quy đổi theo phụ lục III của Quy chuẩn này);

Mi là khối lượng nhiên liệu rắn tiêu hao trên 01 tấn phôi thép;

Vi  là thể tích nhiên liệu lỏng và khí tiêu hao trên 01 tấn phôi thép;

Vk Lượng khí thu hồi sử dụng làm nhiên liệu.

| TT | Nguyên, nhiên vật liệu | Đơn vị tính theo tấn phôi | Số lượng đầu vào lò điện hồ | Số lượng đầu vào Lò thùng và Đúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | quang | liên tục |
| 1 | Thép phế | tấn |  |  |
| 2 | Gang thỏi hoặc gang phế | kg |  |  |
| 3 | Than phun Antracid tạo xỉ bọt | kg |  |  |
| 4 | Cốc điều chỉnh thành phần thép | kg |  |  |
| 5 | Điện cực | kg |  |  |
| 6 | Khí thiên nhiên | GJ |  |  |
| 7 | Dầu FO | kg |  |  |
| 8 | Điện | kWh |  |  |
| 9 | Vôi | kg |  |  |
| 10 | Oxygen | Nm3 |  |  |
| 11 | Argon | Nm3 |  |  |
| 12 | Nước | m3 |  |  |
| 13 | Mức độ tuần hoàn nước | % |  |  |
| Đầu ra lò điện hồ quang EAF | Đầu ra Lò thùng và Đúc liên tục |
|  | Sản phẩm | Đơn vị | Số lượng | Sản phẩm | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Thép lỏng | tấn |  | Phôi | tấn |  |  |
| 2 | Xỉ lò | % |  | Phôi Phế | % |  |  |

Phụ Lục III

HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI NHIÊN LIỆU SANG ĐƠN VỊ NĂNG LƯỢNG (MJ)

(Ban hành kèm theo Quy chuẩn  /    BCT)

| TT | Nhiên liệu | Đơn vị | Hệ số chuyển đổi năng lượng (MJ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | αi , αj, αđ, αk | Đơn vị |
| I | Than |  |  |  |
| 1 | Than |  |  |  |
| 1.1 | Than luyện cốc | Kg | 29,1 | MJ |
| 1.2 | Than antraxite | Kg | 27,2 | MJ |
| 1.3 | Than 4B Cẩm phả | Kg | 25,3 | MJ |
| 1.4 | Sản phẩm từ than |  |  |  |
| 1.5 | Cốc | Kg | 30,1 | MJ |
| 1.6 | Khí Lò cốc | Nm3 | 21,1 | MJ |
| 1.7 | Khí Lò cao | Nm3 | 3,41 | MJ |
| 1.8 | Khí Lò chuyển | Nm3 | 8,41 | MJ |
| II | Dầu |  |  |  |
| 2 | Dầu thô |  |  |  |
| 2.1 | Đầu thô | Lít | 38,2 | MJ |
| 2.2 | Khí thiên nhiên hóa lỏng (NGL) | Lít | 35,3 | MJ |
| 2.3 | Sản phẩm dầu |  |  | MJ |
| 2.4 | LPG (khí hóa lỏng) | Kg | 50,2 | MJ |
| 2.5 | Khí Naphtha | Lít | 34,1 | MJ |
| 2.6 | Khí đốt (Gasoline) | Lít | 34,6 | MJ |
| 2.7 | Dầu FO | Kg | 42,7 | MJ |
| 2.8 | Dầu lưa (kerosen) | Lít | 36,7 | MJ |
| 2.9 | Dầu đốt (gas oil ) | Lít | 38,2 | MJ |
| 2.10 | Dầu nặng loại A (A-Heavy oil) | Lít | 39,1 | MJ |
| 2.11 | Dầu nặng loại C (B,C-Heavy oil) | Lít | 41,7 | MJ |
| 2.12 | Dầu mỡ (Lubrication oil) | Lít | 42,3 | MJ |
| 2.13 | Dầu cốc (Oil Coke) | Kg | 35,6 | MJ |
| III | Điện | KWh | 3,6 | MJ |