PHỤ LỤC A

Sửa đổi, bổ sung Bảng phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định 
và di động mặt đất băng tần (30-1000) MHz quy định tại Phụ lục 1 
Thông tư 13/2013/TT-BTTTT

(Ban hành kèm theo Thông tư số ...../201.../TT-BTTTT 
ngày ..... tháng ....năm 201... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

| Số TT | Băng tần (MHz) | Tần số trung tâm kênh n (MHz) | Nghiệp vụ | Phạm vi giá trị của n | Khoảng cách kênh (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30,005-47 | 30,005+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 1 đến 678 | 25 |
| 2 | 47-50 | 47+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 119 | 25 |
| 3 | 50-54 | 50+0,025n | cố định | 0 đến 159 | 25 |
| 4 | 54-68 | 54+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 559 | 25 |
| 5 | 68-74,8 | 68+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 271 | 25 |
| 6 | 75,2-87 | 75,2+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 1 đến 471 | 25 |
| 7 | 87-100 | 87+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 519 | 25 |
| 8 | 137-138 | 137+0,025n | di động mặt đất | 1 đến 39 | 25 |
| 9 | 138-144 | 138+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 1 đến 239 | 25 |
|  |  | 138+0,0125n |  | 1 đến 479 | 12,5 |
|  |  | 138+0,00625n |  | 1 đến 959 | 6,25 |
| 10 | 146-148 | 146+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 1 đến 79 | 25 |
|  |  | 146+0,0125n |  | 1 đến 159 | 12,5 |
|  |  | 146+0,00625n |  | 1 đến 319 | 6,25 |
| 11 | 148-149,9 | 148+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 75 | 25 |
|  |  | 148+0,0125n |  | 0 đến 151 | 12,5 |
|  |  | 148 +0,00625n |  | 0 đến 303 | 6,25 |
| 12 | 154,5625-156,7625 | 154,5625+0,025n | cố định DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 1 đến 87 | 25 |
|  |  | 154,5625+0,0125n |  | 1 đến 175 | 12,5 |
|  |  | 154,5625+0,00625n |  | 1 đến 351 | 6,25 |
| 13 | 156,8375-161,96252 | 156,850+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 204 | 25 |
|  |  | 156,850+0,0125n |  | 0 đến 408 | 12,5 |
|  |  | 156,850+0,00625n |  | 0 đến 817 | 6,25 |
| 14 | 161,9875-162,01252 | 162+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 | 25 |
|  |  | 162+0,0125n |  | 0 | 12,5 |
|  |  | 161,9875+0,0625n |  | 1 đến 3 | 6,25 |
| 15 | 162,0375-1722 | 162,05+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 397 | 25 |
|  |  | 162,05+0,0125n |  | 0 đến 795 | 12,5 |
|  |  | 162,0375+0,00625n |  | 1 đến 1591 | 6,25 |
| 16 | 172-173 | 172+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 39 | 25 |
|  |  | 172+0,0125n |  | 0 đến 79 | 12,5 |
|  |  | 172+0,00625n |  | 0 đến 159 | 6,25 |
| 17 | 173-174 | 173+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 39 | 25 |
|  |  | 173+0,0125n |  | 0 đến 79 | 12,5 |
|  |  | 173+0,00625n |  | 0 đến 159 | 6,25 |
| 18 | 174-223 | 174+0,025n | cố định di động mặt đất | 0 đến 1959 | 25 |
| 19 | 223-230 | 223+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 279 | 25 |
| 20 | 230-235 | 230+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 199 | 25 |
| 21 | 235-264 | 235+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 1159 | 25 |
| 22 | 269-273 | 267+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 1 đến 159 | 25 |
| 23 | 273-274 | 273+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 39 | 25 |
| 24 | 279-281 | 279+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 1 đến 79 | 25 |
| 25 | 281-312 | 281+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 1239 | 25 |
| 26 | 312-315 | 312+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 119 | 25 |
| 27 | 315-320 | 315+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 199 | 25 |
| 28 | 320-321,6 | 320,2+0,4n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 3 | 400 |
|  |  | 320,1+0,2n |  | 0 đến 5 | 200 |
| 29 | 321,6-322 | 321,6+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 1 đến 15 | 25 |
| 30 | 322-328,6 | 322+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 263 | 25 |
| 31 | 335,4-373 | 335,4+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 1 đến 1503 | 25 |
| 32 | 373-374,63 | 373,2+0,4n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 3 | 400 |
|  |  | 373,1+0,2n |  | 0 đến 5 | 200 |
| 33 | 374,6-380 | 374,6+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 1 đến 143 | 25 |
| 34 | 401-402 | 401+0,025n | cố định di động mặt đất | 1 đến 39 | 25 |
| 35 | 402-403 | 402+0,025n | cố định di động mặt đất | 0 đến 39 | 25 |
| 36 | 403-406 | 403+0,025n | cố định di động mặt đất | 0 đến 119 | 25 |
| 37 | 406,1-4104 | 406,1+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 1 đến 155 | 25 |
|  |  | 406,1+0,0125n |  | 1 đến 311 | 12,5 |
|  |  | 406,1+0,00625n |  | 1 đến 623 | 6,25 |
| 38 | 410-415 | 410,0125+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 199 | 25 |
|  |  | 410+0,0125n |  | 1 đến 399 | 12,5 |
|  |  | 410 +0,00625n |  | 1 đến 799 | 6,25 |
| 39 | 415-420 | 415+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 1 đến 199 | 25 |
|  |  | 415+0,0125n |  | 1 đến 399 | 12,5 |
|  |  | 415+0,00625n |  | 0 đến 799 | 6,25 |
| 40 | 420-4255 | 420,0125+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 199 | 25 |
|  |  | 420+0,0125n |  | 1 đến 399 | 12,5 |
|  |  | 420+0,00625n |  | 1 đến 799 | 6,25 |
| 41 | 425-430 | 425+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 1 đến 199 | 25 |
|  |  | 425+0,0125n |  | 1 đến 399 | 12,5 |
|  |  | 425+0,00625n |  | 1 đến 799 | 6,25 |
| 42 | 430-432 | 430+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 79 | 25 |
|  |  | 430+0,0125n |  | 0 đến 159 | 12,5 |
|  |  | 430+0,00625n |  | 0 đến 319 | 6,25 |
| 43 | 432-435 | 432+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 119 | 25 |
|  |  | 432+0,0125n |  | 0 đến 239 | 12,5 |
|  |  | 432+0,00625n |  | 0 đến 479 | 6,25 |
| 44 | 435-438 | 435+0,025n | CỐ ĐỊNH di động mặt đất | 0 đến 119 | 25 |
|  |  | 435+0,0125n |  | 0 đến 239 | 12,5 |
|  |  | 435+0,00625n |  | 0 đến 479 | 6,25 |
| 45 | 438-440 | 438+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 79 | 25 |
|  |  | 438+0,0125n |  | 0 đến 159 | 12,5 |
|  |  | 438+0,00625n |  | 0 đến 319 | 6,25 |
| 46 | 440-450 | 440+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 399 | 25 |
|  |  | 440+0,0125n |  | 0 đến 799 | 12,5 |
|  |  | 440 +0,00625n |  | 0 đến 1599 | 6,25 |
| 47 | 454,5-457,475 | 454,5+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 115 đến 118 | 25 |
|  |  | 454,5+0,0125n |  | 230 đến 237 | 12,5 |
|  |  | 454,5+0,00625n |  | 459 đến 475 | 6,25 |
| 48 | 461,475-4706 | 461,475+0,025n | CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG MẶT ĐẤT | 0 đến 64 và 236 đến 340 | 25 |
|  |  | 461,475+0,0125n |  | 0 đến 128 và 472 đến 618 | 12,5 |
|  |  | 461,475+0,00625n |  | 0 đến 255 và 943 đến 1363 | 6,25 |
| 49 | 470-585 | 470+0,025n | Cố định Di động mặt đất | 1 đến 4599 | 25 |
|  |  | 470+0,1n |  | 1 đến 1149 | 100 |
| 50 | 585-6107 | 585+0,025n | Cố định Di động mặt đất | 1 đến 999 | 25 |
|  |  | 585+0,1n |  | 1 đến 229 | 100 |
| 51 | 610-694 | 610+0,025n | Cố định Di động mặt đất | 1 đến 3359 | 25 |

# Footnotes

Băng tần 54-68 MHz được ưu tiên  sử dụng cho các hệ thống truyền thanh không dây công suất nhỏ tuân thủ theo các quy chuẩn kỹ thuật. Các hệ thống thuộc nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất trong băng tần này không được gây can nhiễu có hại và không được kháng nghị nhiễu từ  hệ thống phát thanh không dây công suất nhỏ.

Các băng tần 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,4375 MHz, 160,6-160,975 MHz, 161,475-161,9625 MHz, 161,9875-162,0125 MHz, 162,0375-162,05 MHz được ưu tiên cho hệ thống di động hàng hải. Hệ thống cố định và di động mặt đất sử dụng các băng tần này không được gây nhiễu có hại và kháng nghị nhiễu có hại từ hệ thống Di động hàng hải.

Các băng tần 320-321,6MHz, 373-374,6MHz được ưu tiên sử dụng cho hệ thống viba truyền dẫn tín hiệu phát thanh.

Không ấn định mới tần số trong băng tần 405,9-406 MHz và 406,1-406,2 MHz cho hệ thống thuộc nghiệp vụ Di động và Cố định.

Băng tần 410 – 415MHz và 420 – 425MHz được ưu tiên sử dụng tương ứng cho tuyến đường lên (từ máy di động đến trạm gốc) và tuyến đường xuống (từ trạm gốc đến máy di động) hệ thống thông tin di động mặt đất trung kế (Trunking).

Băng tần 450-470 MHz được xác định cho các hệ thống thông tin di động mặt đất IMT. Do đó hạn chế ấn định tần số cho các hệ thống vô tuyến khác thuộc nghiệp vụ cố định và di động mặt đất trong băng tần này. Các hệ thống vô tuyến thuộc nghiệp vụ cố định và di động mặt đất được sử dụng tạm thời đến hết ngày 31/12/2022 và phải chuyển theo thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phân kênh tần số có khoảng cách kênh 100 kHz trên băng tần 470-608 MHz được dành riêng cho các thiết bị âm thanh không dây. Việc sử dụng thiết bị âm thanh không dây trên băng tần này không được gây nhiễu có hại và kháng nghị nhiễu có hại từ hệ thống truyền hình mặt đất.

Băng tần 585 – 610 MHz được ưu tiên dành cho nghiệp vụ Quảng bá.