CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ THẢO 02 ngày 20/9/2018

QCVN ………..……. : 2018/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG  VẬT - YÊU CẦU BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

National technical regulation

Animal origin for food processing establishment

- Requirements for food safety assurance

HÀ NỘI - 2018

Lời nói đầu

QCVN ....................: 2018/BNNPTNN do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức biên soạn; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số .........../2018/TT-BNNPTNT ngày ..... tháng ..... năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT - YÊU CẦU BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

National technical regulation

Animal origin for food processing establishment - Requirements for food safety assurance

PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này qui định yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn dùng làm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với cơ sở cơ sở giết mổ; cơ sở sơ chế độc lập.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Cơ sở chế biến nhỏ lẻ

Là cơ sở chế biến ở quy mô hộ gia đình, hộ cá thể có hoặc không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.3.2. Sơ chế

Là hoạt động chia tách ra từng phần, cắt, bỏ xương, băm, lột da, nghiền, làm sạch, bóc vỏ, cán mỏng, làm lạnh, đông lạnh hay rã đông; nhằm tạo ra sản phẩm có thể ăn ngay hoặc tạo ra nguyên liệu thực phẩm hoặc bán thành phẩm cho khâu chế biến thực phẩm.

1.3.3. Chế biến

Là bất kỳ hoạt động nào về căn bản làm thay đổi sản phẩm ban đầu bao gồm gia nhiệt, xông khói, làm chín, làm khô, ướp tẩm gia vị, chiết xuất, bóc tách hay kết hợp các hoạt động trên; theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm.

1.3.4. Khu vực sản xuất ướt

Là khu vực sơ chế, chế biến phải sử dụng nước hoặc nước đá.

1.4. Tài liệu viện dẫn

1.4.1. QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

1.4.2. QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

1.4.3. QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

1.4.4. QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.

1.4.5. QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

1.4.6. QCVN 12-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

1.4.7. QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

1.4.8. QCVN 12-4:2015/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

1.4.9. Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

1.4.10. Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

1.4.11. Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

1.4.12. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 15/6/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

PHẦN 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu về địa điểm

2.1.1. Có khoảng cách an toàn với khu xử lý chất thải.

2.1.2. Không bị ngập nước, ứ đọng nước.

2.2. Yêu cầu về thiết kế, bố trí mặt bằng

2.2.1. Có tường hoặc hàng rào bao quanh ngăn cách với bên ngoài.

2.2.2. Dây chuyền sản xuất phải bố trí theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng.

2.2.3. Khu vực sản xuất; khu vực thay đồ bảo hộ; khu vực nhà vệ sinh; khu vực tập kết chất thải, rác thải; khu vực sinh hoạt và các khu vực phụ trợ liên quan phải được bố trí tách biệt.

2.2.4. Các khu vực trong nhà xưởng sản xuất có yêu cầu điều kiện vệ sinh khác nhau phải được bố trí riêng biệt; có diện tích thiết kế phù hợp để bảo đảm thực hiện các thao tác trong quá trình chế biến.

2.2.5. Máy móc, thiết bị trong khu vực sản xuất được bố trí, lắp đặt thuận tiện cho việc vận hành, làm vệ sinh và khử trùng thiết bị và khu vực xung quanh.

2.3. Yêu cầu về kết cấu nhà xưởng khu vực sản xuất

2.3.1. Nền không bị thấm nước, đọng nước; không có khe hở, vết nứt.

2.3.2. Tường, trần làm bằng vật liệu có màu sáng; không bị thấm nước, bị mốc.

2.3.3. Cửa ra vào, cửa sổ làm bằng vật liệu không bị thấm nước, hoen gỉ.

2.3.4. Bề mặt nền, tường, trần, cửa ra vào, cửa sổ phải nhẵn dễ làm vệ sinh và khử trùng.

2.4. Yêu cầu về thông gió

2.4.1. Không khí nóng, hơi nước, các khí ngưng tụ, mùi, khói phải được lưu thông ra ngoài.

2.4.2. Hướng thông gió phải bảo đảm di chuyển từ khu vực có yêu cầu điều kiện vệ sinh cao sang khu vực có yêu cầu điều kiện vệ sinh thấp hơn.

2.5. Yêu cầu về chiếu sáng

2.5.1. Phải bảo đảm cung cấp đủ ánh sáng: cường độ ánh sáng tại khu vực sơ chế đạt tối thiểu 300 Lux, khu vực chế biến đạt tối thiểu 500 Lux.

2.5.2. Các bóng đèn chiếu sáng khu vực sản xuất phải được che chắn an toàn, có chụp bảo vệ.

2.6. Yêu cầu về nước

2.6.1. Có hệ thống cung cấp nước sử dụng cho sơ chế, chế biến thực phẩm phải đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT.

2.6.2. Nước dùng để vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BYT.

2.6.3. Đường ống nước dùng sơ chế, chế biến phải có màu sắc phân biệt, tách biệt đường ống sản xuất hơi nước, làm lạnh, phòng cháy và chữa cháy.

2.6.4. Bồn chứa nước được làm bằng vật liệu không ngấm nước; bề mặt bên trong bồn phải nhẵn; nắp đậy bồn chứa có kích thước thích hợp để thuận tiện làm vệ sinh; tại vị trí nắp đậy phải có gờ ngăn không cho nước mưa chảy vào bể; bồn chứa phải được vệ sinh định kỳ 6 tháng/lần.

2.6.5. Định kỳ lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước ít nhất 6 tháng/lần.

2.7. Yêu cầu về nước đá

2.7.1. Nước đá dùng bảo quản phải được sản xuất từ nguồn nước đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BYT.

2.7.2. Trường hợp sử dụng nước đá từ bên ngoài, cơ sở cung cấp phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

2.7.3. Quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng nước đá phải bảo đảm vệ sinh.

2.8. Yêu cầu về hơi nước và khí nén

2.8.1. Hơi nước, khí nén tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm hoặc bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải bảo đảm sạch, an toàn, không được chứa các tác nhân gây ô nhiễm bẩn sản phẩm.

2.8.2. Đường ống cung cấp hơi nước, khí nén phải có màu sắc nhận diện riêng; đường ống hơi được bọc lớp cách nhiệt.

2.9. Yêu cầu nguyên liệu hóa chất, phụ gia thực phẩm

2.9.1. Nguyên liệu hóa chất, phụ gia thực phẩm phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn thời hạn sử dụng, có thông tin nhãn hàng hóa theo quy định; khi san chiết bao bì, vật chứa khác phải ghi rõ tên hóa chất, thành phần, mục đích sử dụng.

2.9.2. Chỉ sử dụng phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 15/6/2015 của Bộ Y tế; hóa chất tẩy rửa, sát trùng, diệt côn trùng theo quy định của Bộ Y tế.

2.9.3. Phải thiết lập tỉ lệ phối trộn các thành phần phụ gia thực phẩm; bảo đảm đúng đối tượng, không vượt mức giới hạn tối đa cho phép theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 15/6/2015 của Bộ Y tế.

2.10. Yêu cầu trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

2.10.1. Không bị ngấm nước, hoen gỉ, ăn mòn; bề mặt dễ làm vệ sinh và khử trùng.

2.10.2. Dụng cụ sơ chế, chế biến, chứa đựng, bao gói tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải được làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm sản phẩm, đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT, QCVN 12-4:2015/BYT tương ứng.

2.10.3. Trang thiết bị, dụng cụ có yêu cầu về điều kiện vệ sinh khác nhau phải được nhận diện phân biệt; sử dụng riêng.

2.11. Yêu cầu về thiết bị, dụng cụ giám sát, đo lường

2.11.1. Phải có quy trình hướng dẫn sử dụng.

2.11.2. Đảm bảo độ chính xác, được bảo dưỡng và kiểm định định kỳ theo quy định pháp luật về đo lường.

2.12. Yêu cầu về phương tiện vệ sinh và khử trùng

2.12.1. Phương tiện rửa và khử trùng tay

2.12.1.1. Phải có phương tiện rửa, khử trùng tay và được bố trí tại lối đi của công nhân trước khi vào khu vực sản xuất; trong khu vực sản xuất; khu vực nhà vệ sinh; số lượng ít nhất phải có 01(một) bồn rửa tay cho 50 công nhân.

2.12.1.2. Phải được cung cấp đủ nước sạch, xà phòng nước, khăn hoặc giấy lau tay sử dụng một lần hoặc máy sấy khô; có hướng dẫn thực hiện các thao tác rửa và khử trùng tay.

2.12.2. Phương tiện, dụng cụ làm vệ sinh và khử trùng

2.12.2.1. Phải có trang bị phương tiện, dụng cụ chuyên dụng làm vệ sinh và khử trùng dụng cụ, thiết bị sản xuất.

2.12.2.2. Phải được làm bằng vật liệu không hoen gỉ; vệ sinh sạch, bảo quản riêng biệt.

2.12.3. Bể nước sát trùng ủng tại khu vực sản xuất ướt

2.12.3.1. Phải được bố trí tại cửa đi vào khu vực sản xuất, được thiết kế bảo đảm người ra vào phải lội qua.

2.12.3.2. Có độ ngập nước không dưới 0,15 m, có lỗ thoát để thay nước định kỳ, nồng độ pha chất sát trùng theo hướng dẫn nhà sản xuất; không để nước khác chảy vào bể nước sát trùng.

2.13. Yêu cầu về khu vực nhà vệ sinh

2.13.1. Phải được bố trí riêng biệt với khu vực sản xuất; cửa nhà vệ sinh không được mở thông trực tiếp vào khu vực sản xuất; ít nhất phải có 01 (một) nhà vệ sinh cho 25 người.

2.13.2. Bảo đảm được thông thoáng; hướng thông gió không được thổi sang khu vực sản xuất.

2.13.3. Có đủ nước, giấy vệ sinh, xà phòng, thùng đựng rác có nắp đậy kín và không mở nắp bằng tay.

2.14. Yêu cầu khu vực thay bảo hộ lao động

2.14.1. Phải được bố trí riêng biệt với khu vực sản xuất; riêng cho công nhân nam và nữ; đảm bảo chiếu sáng và thông gió.

2.14.2. Có nơi riêng để bảo hộ lao động, không để lẫn với đồ dùng cá nhân.

2.15. Yêu cầu về phòng chống côn trùng và động vật gây hại

2.15.1. Cơ sở hạ tầng khu vực sản xuất và khu vực phụ trợ phải được bảo trì và giữ vệ sinh; các hố, rãnh thoát nước và những nơi động vật cư trú, xâm nhập phải được đậy kín, che chắn.

2.15.2. Phải có màn chắn, lưới chắn côn trùng và động vật tại cửa ra vào, ô cửa, cửa sổ và lỗ thông gió.

2.15.3. Thiết bị tiêu diệt côn trùng và động vật được bảo dưỡng, làm vệ sinh.

2.15.4. Không sử dụng thuốc, động vật diệt chuột, côn trùng trong khu vực sản xuất.

2.16. Yêu cầu về thu gom phế thải, phế liệu

2.16.1. Dụng cụ chứa phải có dấu hiệu nhận biết, phân biệt với dụng cụ chứa đựng nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm.

2.16.2. Phế thải, phế liệu phải được thu gom và đậy kín khi chuyển ra khỏi khu vực sản xuất sau mỗi ca; không để ứ đọng ảnh hưởng môi trường sản xuất.

2.16.3. Địa điểm tập kết phế thải, phế liệu phải được bố trí tách biệt khu vực sản xuất.

2.16.4. Dụng cụ thu gom phế thải, phế liệu phải được vệ sinh sau khi sử dụng và lưu giữ khu vực riêng.

2.17. Yêu cầu về thoát nước thải

2.17.1. Nước thải trong khu vực sản xuất phải chảy từ khu vực yêu cầu điều kiện vệ sinh cao sang khu vực yêu cầu điều kiện vệ sinh thấp hơn.

2.17.2. Hố ga có dạng bẫy nước, lưới chắn tách rác thải.

2.17.3. Cống, rãnh thoát nước thải bên ngoài khu vực sản xuất phải có nắp đậy kín.

2.17.4. Nước thải bảo đảm không bị ứ đọng, không được đấu nối chung với nước thải nhà vệ sinh.

2.18. Yêu cầu về vệ sinh và khử trùng

2.18.1. Phải có quy trình hướng dẫn, kế hoạch vệ sinh và khử trùng nhà xưởng, thiết bị phù hợp với quy mô sản xuất của cơ sở.

2.18.2. Các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm được vệ sinh và khử trùng sau mỗi ca sản xuất.

2.19. Yêu cầu về bảo quản

2.19.1. Kho bảo quản phải bảo đảm chắc chắn, an toàn, thông thoáng, dễ vệ sinh; được thiết kế phù hợp với yêu cầu về điều kiện bảo quản của từng loại thực phẩm.

2.19.2. Vật tư bao bì; hóa chất; phụ gia; nguyên liệu; bán thành phẩm; thành phẩm phải được bảo quản riêng biệt, có thông tin nhận diện.

2.19.3. Phải duy trì điều kiện bảo quản theo yêu cầu nhà sản xuất; cách nền tối thiểu 20 cm, cách tường tối thiểu 30 cm và cách trần tối thiểu 50 cm.

2.20. Yêu cầu về vận chuyển

2.20.1. Thao tác trong quá trình bốc dỡ, sắp xếp, vận chuyển không làm hư hỏng, ô nhiễm sản phẩm.

2.20.2. Phương tiện vận chuyển phải bảo đảm vệ sinh; duy trì điều kiện bảo quản phù hợp với tính chất của từng loại sản phẩm và yêu cầu nhà sản xuất.

2.21. Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc

Cơ sở phải lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán vật tư, nguyên liệu, sản phẩm đảm bảo truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

2.22. Yêu cầu đối với người tiếp xúc trực tiếp sản phẩm

2.22.1. Phải có Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đáp ứng yêu cầu về sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

2.22.2. Mặc trang phục bảo hộ lao động khi thực hiện sản xuất.

2.22.3. Thực hiện vệ sinh và khử trùng trước khi vào khu vực sản xuất, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc tác nhân gây nhiễm bẩn.

2.22.4. Tuân thủ các quy định về thực hành vệ sinh cá nhân: giữ móng tay ngắn, sạch sẽ; không đeo trang sức, đồng hồ; không ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm.

2.23. Yêu cầu về quản lý chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm

2.23.1. Phải có quy định kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm; lưu trữ hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, quản lý an toàn thực phẩm; bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

2.23.2. Cơ sở phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo HACCP, ngoại trừ cơ sở chế biến nhỏ lẻ.

2.24. Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý nhiệt

Ngoài các yêu cầu từ mục 2.1 đến mục 2.23, cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý nhiệt phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.24.1. Phải thiết lập chế độ xử lý nhiệt phù hợp với từng loại sản phẩm.

2.24.2. Phải bảo đảm sản phẩm được xử lý phù hợp với điều kiện nhiệt độ, thời gian, áp suất đã xác định; giám sát quá trình xử lý nhiệt.

2.24.3. Các tác nhân sử dụng để gia nhiệt sản phẩm bảo đảm không gây ô nhiễm cho sản phẩm; nguồn nước sử dụng để tạo hơi nước tiếp xúc trực tiếp sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 2.6.1 của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.25. Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất sản phẩm đồ hộp

Ngoài các yêu cầu từ mục 2.1 đến mục 2.23, cơ sở sản xuất sản phẩm đồ hộp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.25.1. Phải thiết lập công thức thanh trùng, tiệt trùng phù hợp cho mỗi loại đồ hộp, bao gồm nhiệt độ, áp suất, thời gian nâng nhiệt, thời gian giữ nhiệt, thời gian làm nguội; giám sát quá trình thanh trùng, tiệt trùng.

2.25.2. Vỏ hộp phải được vệ sinh sạch, kiểm tra khuyết tật trước khi cho bán thành phẩm vào hộp.

2.25.3. Bán thành phẩm cho vào hộp không để dính lên miệng hộp, mặt ngoài vỏ hộp, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc ghép mí, xử lý nhiệt.

2.25.4. Phải bài khí sau khi cho bán thành phẩm vào hộp (trước khi đóng ghép kín hộp); bảo đảm trong quá trình gia nhiệt áp suất trong hộp không ảnh hưởng đến mối ghép, đáp ứng theo thông số thiết kế của nhà sản xuất bao bì.

2.25.5. Máy ghép mí đóng hộp phải tương thích, được điều chỉnh phù hợp với mỗi loại hộp và nắp; bảo đảm mối ghép và nắp đậy phải kín, kích thước mối ghép nằm trong giới hạn an toàn theo yêu cầu nhà sản xuất bao bì; phải kiểm tra khuyết tật của hộp, mí ghép trong quá trình đóng ghép kín hộp.

2.25.6. Nước dùng rửa vỏ hộp, hộp sau ghép mí; làm nguội đồ hộp sau gia nhiệt phải đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 2.6.2 của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.26. Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất sản phẩm xông khói

Ngoài các yêu cầu từ mục 2.1 đến mục 2.23, cơ sở sản xuất sản phẩm xông khói phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.26.1. Phải thiết lập chế độ xông khói phù hợp với từng loại sản phẩm.

2.26.2. Phải bảo đảm sản phẩm được xông khói theo khoảng thời gian, nhiệt độ đã xác định; giám sát quá trình hun khói.

2.26.3. Không sử dụng gỗ hoặc vật liệu khác đã qua xử lý bằng hóa chất công nghiệp, có chứa hóa chất khác gây ô nhiễm sản phẩm, ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe con người.

2.27. Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất sản phẩm lên men; ngâm, ủ

Ngoài các yêu cầu từ mục 2.1 đến mục 2.23, cơ sở sản xuất sản phẩm lên men; ngâm, ủ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.27.1. Phải thiết lập chế độ quá trình lên men, ngâm, ủ phù hợp với từng loại sản phẩm; thực hiện giám sát quá trình lên men, ngâm ủ.

2.27.2. Vật liệu bao gói có nguồn gốc tự nhiên phải bảo đảm không có chứa các tác nhân gây ô nhiễm sản phẩm; được làm vệ sinh sạch trước khi bao gói.

2.27.3. Không sử dụng vỏ trấu hoặc vật liệu khác đã qua xử lý hóa chất công nghiệp, có chứa hóa chất khác gây ô nhiễm sản phẩm, ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe con người.

PHẦN 3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

3.1. Cơ sở chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Phần 2 của Quy chuẩn này căn cứ trên cơ sở kết quả thực hiện chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận đã đăng ký theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp hoặc tổ chức chứng nhận đã được thừa nhận theo quy định của pháp luật. Việc công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012.

3.2. Phương thức đánh giá sự phù hợp thực hiện theo phương thức 6 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

PHẦN 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN

4.1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

4.2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này và đăng ký công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất.

PHẦN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.

5.2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có trách nhiệm kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.

5.3. Trong trường hợp các tiêu chuẩn và quy định pháp luật được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản mới./.