THUYẾT MINH

DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY HOẠCH BĂNG TẦN 24,25-27,5 GHz CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG IMT CỦA VIỆT NAM

Hà Nội, 2020

THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ

QUY HOẠCH BĂNG TẦN 24,25-27,5 GHZ CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG IMT CỦA VIỆT NAM

1. Sở cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Quy hoạch

1.1 Sở cứ pháp lý

Khoản 2 Điều 11 của Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 quy định Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt quy hoạch băng tần.

Theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia cho các nghiệp vụ vô tuyến điện, băng tần 24,25-29,5 GHz (26/28 GHz) được phân chia cho nghiệp vụ Di động là nghiệp vụ chính.

Như vậy, việc Bộ TTTT xây dựng và ban hành Quy hoạch băng tần 26/28 GHz cho thông tin di động IMT là có đủ căn cứ pháp lý.

1.2 Sự cần thiết ban hành Quy hoạch

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/09/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có mục tiêu “đến năm 2030 mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc”. Thực hiện chỉ đạo “dịch vụ 5G ở Việt Nam quyết không chậm so với thế giới” của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) xem xét quy hoạch băng tần để thúc đẩy phát triển thông tin di động 5G tại Việt Nam, làm cơ sở hạ tầng cho Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có băng tần 26/28 GHz.

Theo kết quả Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới WRC-19 năm 2019, băng tần 24,25-27,5 GHz (26 GHz) được xác định là băng tần hài hòa toàn cầu để triển khai hệ thống thông tin di động IMT-2020.

Vừa qua, theo đề nghị, Bộ TTTT đã cấp giấy phép thử nghiệm mạng 5G cho các doanh nghiệp Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội Viettel, Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam và Tổng công ty viễn thông Mobifone viễn thông trên một số băng tần trong đó có băng tần 26/28 GHz từ đầu năm 2019. Kết quả thử nghiệm sơ bộ cho thấy băng tần này có thể cung cấp tốc độ dữ liệu rất cao (vài Gbps) với vùng phủ nhỏ (bán kính ~ 100m). Để có cơ sở pháp lý cho việc triển khai cấp phép chính thức cho doanh nghiệp thông tin di động để triển khai và cung cấp dịch vụ 5G thương mại sau khi hết thời gian thử nghiệm, thì Bộ TTTT cần nghiên cứu và ban hành Quy hoạch băng tần này.

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, việc triển khai nghiên cứu xây dựng Quy hoạch băng tần 26/28 GHz cho hệ thống thông tin di động 5G tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại là hết sức cần thiết.

2. Quy hoạch băng tần 24,25-29,5 GHz cho các nghiệp vụ vô tuyến điện và hiện trạng sử dụng tại Việt Nam

Theo các Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia cho các nghiệp vụ vô tuyến điện, băng tần 24,25-29,5 GHz được phân chia cho các nghiệp vụ Cố định (FS), Di động (MS), Vô tuyến dẫn đường (RNS), Cố định qua vệ tinh (FSS), Giữa các vệ tinh (ISS), Thăm dò trái đất qua vệ tinh (EESS), Phát tín hiệu chuẩn tần số (Freq Standard), Nghiên cứu vũ trụ (SRS). Chi tiết về phân chia các đoạn băng tần như hình vẽ bên dưới đây:

Hình 1. Phân chia băng tần 24,25-29,5 GHz cho các Nghiệp vụ vô tuyến

Hiện nay, tại băng tần 24,25-29,5 GHz không có hệ thống vô tuyến nào được cấp phép hoạt động.

3. Kinh nghiệm quốc tế về Quy hoạch và sử dụng băng tần 24,25-27,5 GHz

3.1. ITU-R

Theo kết quả Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới WRC-19, băng tần 24,25-27,5 GHz (26 GHz) được quy hoạch là băng tần hài hòa trên toàn cầu để triển khai hệ thống thông tin di động IMT-2020/5G. Hội nghị WRC-19 cũng giao cho ITU-R nghiên cứu xây dựng quy hoạch băng tần chi tiết cho thông tin di động 5G, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

3.2. Quy hoạch băng tần 24,25-29,5 GHz của 3GPP

3GPP đã định nghĩa ba đoạn băng tần ở dải 24,25-29,5 GHz trong tiêu chuẩn giao diện vô tuyến của hệ thống 5G (tên gọi thương mại của IMT-2020), cụ thể gồm băng tần 24,25-27,5 GHz (còn gọi là băng n258), 26,5-29,5 GHz (còn gọi là băng n257) và 27,5-28,35 GHz (còn gọi là băng n261) như hình vẽ sau:

Hình 2. Các băng tần 5G định nghĩa trong tiêu chuẩn 3GPP

Có bốn cấu hình băng thông của sóng mang đơn 5G được xác định trong tiêu chuẩn của 3GPP bao gồm: 50 MHz, 100 MHz, 200 MHz, và 400 MHz.

3.3. Tình hình Châu Âu

Hiệp hội các cơ quan quản lý viễn thông châu Âu CEPT đã thông qua phương án quy hoạch hài hòa băng tần 24,3-27,5 GHz (26 GHz) cho thông tin di động IMT-2020.

Hình 3. Phương án quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz của CEPT

Băng tần 24,3-27,5 GHz được CEPT phân chia thành 16 khối tần số, mỗi khối có độ rộng 200 MHz; các khối này có thể được chia nhỏ thành những khối có độ rộng là bội của 50 MHz để linh hoạt trong việc tinh chỉnh tần số khi cần phối hợp tần số giữa các nhà mạng lân cận.

3.4. Nhật Bản:

Nhật Bản đã quy hoạch băng tần 27-29,5 GHz cho di động IMT-2020 và phân bổ băng tần này thành 5 khối tần số; trong đó có 4 khối có độ rộng như nhau (400 MHz) để triển khai toàn quốc (Public use) và một khối có độ rộng 900 MHz để triển khai cho các mạng di động 5G trong mạng dùng riêng (Private/local use).

Hình 4. Quy hoạch băng tần 27-29,5 GHz của Nhật Bản

3.5. Hàn Quốc:

Hàn Quốc đã quy hoạch băng tần 26,5-28,9 GHz cho di động IMT-2020 với quy định về giới hạn phổ tần cấp phép cho mỗi nhà khai thác không quá 1 GHz. Hàn Quốc đã chính thức cấp phép cho các nhà mạng di động để triển khai IMT-2020 vào tháng 12/2018. Mỗi nhà mạng được cấp phép một khối tần số có độ rộng 800 MHz.

Hình 5. Quy hoạch băng tần 26,5-28.9 GHz của Hàn Quốc

3.6. Hong Kong:

Hong Kong đã quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz và 27,5-28,35 GHz cho thông tin di động IMT-2020. Băng tần này với tổng băng thông là 4100 MHz được chia thành 41 khối tần số, mỗi khối có độ rộng 100 MHz.

Hong Kong đã cấp phép đoạn băng tần 26,55-27,75 GHz cho 3 nhà mạng để triển khai thương mại công nghệ và dịch vụ 5G. Mỗi nhà mạng được một khối tần số có độ rộng 400 MHz.

3.7. Thái Lan:

Cơ quan quản lý tần số của Thái Lan (NBTC) đã quy hoạch băng tần 26 GHz thành 26 khối tần số, mỗi khối tần số có độ rộng tối thiểu 100 MHz. Để tránh làm mất cân bằng về lượng phổ tần được cấp phép giữa các doanh nghiệp và bảo đảm tính cạnh tranh cho thị trường viễn thông, NBTC cũng áp dụng giới hạn băng thông tối đa mà một doanh nghiệp thông tin di động được phép nắm giữ không quá 1200 MHz.

3.8. Singapore:

Cơ quan quản lý viễn thông Singapore (IMDA) đang dự thảo Quy hoạch băng tần 24,3-29,5 GHz theo phương án phân chia băng tần này thành các khối có độ rộng từ 600 MHz và 800 MHz.

Hình 6. Quy hoạch băng tần 24,25-29,5 GHz của Singapore

3.9. Dự kiến cấp phép băng tần 26 GHz ở một số nước khác

Theo báo cáo của GSA, dự kiến trong năm 2020/2021 sẽ có trên 13 nước thực hiện đấu giá băng tần 26 GHz cho các nhà mạng, chủ yếu ở khu vực Châu Âu (10 nước) và Châu Á (3 nước). Trong khi đó chỉ có 2 nước dự kiến đấu giá băng tần 28 GHz.

3.10. Nhu cầu sử dụng dịch vụ vệ tinh tại băng tần 27,5-29,5 GHz

Công nghệ vệ tinh trên băng tần Ka (26,5-40 GHz) cho vùng phủ toàn cầu, với thiết kế kiểu tổ ong nên băng tần này có thể thay thế được băng tần C. Một ưu điểm của băng tần Ka là cho phép giảm kích thước của anten thu/phát so với băng tần C (30 cm so với 60-70 cm ở băng tần Ku và 2,4 m ở băng tần C). Mật độ sử dụng vệ tinh băng tần C và Ku đang gần đạt đỉnh sẽ dẫn đến nhu cầu sử dụng băng tần Ka cho thông tin liên lạc vệ tinh thương mại tăng lên trên toàn cầu.

Hội nghị WRC-19 đã có Nghị quyết COM5/6 quy định sử dụng băng tần 27,5-29,5 GHz cho kết nối vệ tinh di động trong thông tin hàng hải, hàng không và mặt đất (thường gọi là ESIM, chiều từ trái đất đến không gian), dùng chung với các hệ thống vô tuyến điện khác được phân chia tại băng tần này. Việc dùng chung băng tần 27,5-29,5 GHz giữa hệ thống thông tin vệ tinh và thông tin di động IMT chỉ có thể bảo đảm với những điều kiện kỹ thuật, khai thác và phương án ấn định tần số với từng trường hợp sử dụng cụ thể.

Bộ TTTT sẽ tiếp tục nghiên cứu đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ ESIM cũng như nhu cầu bổ sung tần số của 5G trong băng tần 27,5-29,5 GHz để xem xét quy hoạch băng tần này cho phù hợp trong tương lai.

4. Kế hoạch sản xuất thiết bị 5G

Theo kết quả Hội nghị WRC-19, băng tần 24,25-27,5 GHz (26 GHz) được quy hoạch hài hòa trên toàn cầu cho IMT-2020/5G, do đó dự kiến thị trường thiết bị mạng và đầu cuối trên băng tần 26 GHz sẽ sớm phát triển đa dạng và đủ lớn, tốt hơn băng tần 28 GHz.

Theo báo cáo của GSA, tháng 1/2020 mới chỉ có thiết bị hỗ trợ băng tần n257 (26,5-29,5 GHz) và n261 (27,5-28,35 GHz), chưa có thiết bị hỗ trợ băng tần n258 (24,25-27,5 GHz). Tuy nhiên đến tháng 3/2020, đã xuất hiện những thiết bị đầu tiên hỗ trợ băng tần n258.

Một số hãng sản xuất thông báo kế hoạch đưa ra thị trường điện thoại trên băng tần 26 GHz vào nửa cuối năm 2020 đến 2021. Theo lộ trình sản xuất thiết bị của các hãng sản xuất thiết bị mạng 5G (ZTE, Ericsson, Huawei…), thì dự kiến đến Quý IV năm 2020 sẽ cho ra mắt các thiết bị hỗ trợ băng tần 26 GHz. Trong nước, Công ty VinSmart dự kiến sẽ có thiết bị điện thoại vào 6/2020 và thiết bị mạng vào 12/2020.

5. Phương án Quy hoạch

Với những phân tích nêu trên, Đơn vị dự thảo đề xuất lựa chọn băng tần 24,25-27,5 GHz (26 GHz) để quy hoạch cho 5G do có mức độ hài hòa cao hơn băng tần 28 GHz.

Băng tần được phân chia theo phương thức song công theo thời gian (TDD) thành 32 khối tần số (A1, A2, …., A31, A32), mỗi khối tần số có độ rộng 100 MHz, như vậy tổng cộng có 3200 MHz băng thông được quy hoạch. Dành cho mỗi nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT không quá 12 khối tần số (băng thông tối đa 1200 MHz). Băng tần được sử dụng theo các quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng băng tần, việc cấp phép được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT được cấp phép sử dụng các khối tần số nêu trên có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện và áp dụng các biện pháp phòng tránh nhiễu có hại (trong đó bao gồm đồng bộ về khung dữ liệu của phương thức truyền dẫn song công theo thời gian TDD).

Phương án quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz được trình bày tại hình vẽ bên dưới:

Hình 7. Phương án quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz

*

*	*