CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 103: 2023/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI National Technical Regulations on Vehicle Inspection Station HÀ NỘI - 2023

Lời nói đầu

QCVN 103: 2023/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số …. ngày …. tháng …. năm …..

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

##### National Technical Regulations on Vehicle Inspection Station

1. QUY ĐỊNH CHUNG

  - Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về cơ sở vật chất của đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (sau đây gọi là đơn vị đăng kiểm).

  - Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý, hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (không bao gồm xe cơ giới sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng).

  - Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1.       	Xưởng kiểm định là khu vực bố trí các vị trí kiểm tra, thiết bị kiểm tra, thiết bị hỗ trợ kiểm tra, dụng cụ kiểm tra.

1.3.2.		Dây chuyền kiểm định là nơi bố trí vị trí kiểm định, lắp đặt các thiết bị kiểm tra. Dây chuyền kiểm định gồm có hai loại:

a.			Dây chuyền kiểm định loại I là dây chuyền kiểm định được xe cơ giới có khối lượng phân bố lên mỗi trục đơn đến 2.000 kg.

b. 			Dây chuyền kiểm định loại II là dây chuyền kiểm định được xe cơ giới có khối lượng phân bố lên mỗi trục đơn đến 13.000 kg.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

  - Yêu cầu chung

2.1.1. 		Cơ sở vật chất của đơn vị đăng kiểm bao gồm: mặt bằng; nhà xưởng; nhà văn phòng; khu vực đỗ xe; đường nội bộ; dây chuyền kiểm định; vị trí kiểm tra; phần mềm, thiết bị thông tin, lưu trữ truyền số liệu; hệ thống giám sát hoạt động kiểm định và thông tin niêm yết để đáp ứng việc kiểm định xe cơ giới.

2.1.2.	Toàn bộ cơ sở vật chất của đơn vị đăng kiểm được bố trí trên khu đất mà đơn vị được quyền sử dụng hợp pháp, đảm bảo cho xe cơ giới có thể ra vào kiểm định thuận tiện, an toàn, không gây cản trở giao thông.

2.1.3.		Có khu vực dành cho xe chờ vào kiểm định và xe chờ cấp kết quả kiểm định trong khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị đăng kiểm. Các khu vực này riêng biệt với xưởng kiểm định.

2.1.4. 	Hệ thống đường giao thông nội bộ cho xe cơ giới và khu vực đỗ xe được phủ bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng; chiều rộng mặt đường không nhỏ hơn 3 mét.

2.1.5. 	Có trang bị các hệ thống, thiết bị hỗ trợ, bao gồm:

a.	Hệ thống âm thanh để thông báo cho chủ xe;

b. 	Màn hình hiển thị có kích thước tối thiểu 32 inch tại phòng chờ khách hàng để công khai quá trình hoạt động kiểm định ở các vị trí kiểm tra;

c.	Hệ thống camera chụp ảnh xe cơ giới vào kiểm định có hiển thị thời gian chụp trên ảnh;

d.	Hệ thống thông gió cưỡng bức ở  vị trí kiểm tra khí thải.

2.1.6. 	Các thiết bị kiểm tra tối thiểu gồm:

a. 	Thiết bị kiểm tra phanh;

b. 	Thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe;

c. 		Thiết bị phân tích khí xả;

d. 	Thiết bị đo độ khói;

đ. 	Thiết bị đo âm lượng;

e. 	Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước;

g. 		Thiết bị rung lắc (thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm);

h. 	Thiết bị nâng (cầu nâng) xe cơ giới hoặc hầm kiểm tra.

Thiết bị nêu tại điểm c không áp dụng với đơn vị đăng kiểm chỉ kiểm định xe trang bị động cơ diesel và xe điện.

Thiết bị nêu tại điểm d không áp dụng với đơn vị đăng kiểm chỉ kiểm định xe trang bị động cơ xăng và xe điện.

Thiết bị nêu tại điểm c, d, đ, e có thể dùng chung cho các dây chuyền kiểm định.

i.	Thiết bị cân (chỉ áp dụng cho đơn vị đăng kiểm có đăng ký nghiệm thu cải tạo xe cơ giới).

2.1.7.	Thiết bị kiểm tra có thể bố trí trong nhiều xưởng kiểm định; riêng thiết bị phân tích khí xả và thiết bị đo độ khói có thể bố trí ngoài xưởng kiểm định. Việc lắp đặt thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu tại Quy chuẩn này và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất và đảm bảo duy trì tính năng kỹ thuật của thiết bị kiểm tra theo công bố của nhà sản xuất trong suốt quá trình sử dụng.

2.1.8. 		Các thiết bị kiểm tra lắp đặt tại đơn vị đăng kiểm có hướng dẫn sử dụng và hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Thiết bị kiểm tra phải thỏa mãn tối thiểu một trong các tiêu chuẩn tương ứng như: ISO, OIML, IEC, TCVN và phải được trang bị kèm theo bộ dụng cụ kiểm tra, đánh giá (thiết bị, dụng cụ ca líp) phù hợp với kiểu loại thiết bị của đơn vị theo quy định của nhà sản xuất đối với các thiết bị kiểm tra sau: thiết bị kiểm tra phanh, thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe, thiết bị đo độ khói.

2.1.9.	Sai số cho phép đối với các kích thước nêu tại Quy chuẩn này là không quá 5% đồng thời không vượt quá 50 mm.

2.1.10.	Các thiết bị phải được sản xuất tại các nước tiên tiến, cùng áp dụng quy định tương đương của Việt Nam, có độ tin cậy cao.

2.1.11.	Đối với các thiết bị đã qua sử dụng được trang bị lần đầu thì phải đảm bảo có thời gian tính từ năm sản xuất đến năm trang bị là không quá 05 (năm) năm.

  - Yêu cầu về xưởng kiểm định, vị trí kiểm tra

2.2.1.	Yêu cầu về xưởng kiểm định

2.2.1.1. 	Nhà xưởng kiểm định được xây dựng với kết cấu chắc chắn, có hệ thống thông gió, mái che cách nhiệt để chống nóng; bảo đảm chiếu sáng phục vụ các yêu cầu kiểm tra; chống hắt nước vào thiết bị khi trời mưa.

2.2.1.2.	Sàn nhà xưởng không trơn trượt, đảm bảo cứng vững, độ phẳng.

2.2.2. 	Yêu cầu về các vị trí kiểm tra

2.2.2.1. 	Vị trí kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước

2.2.2.1.1.	Đối với dây chuyền kiểm định loại I

Hình 1. Vị trí kiểm tra đèn đối với dây chuyền kiểm định loại I

a.	Vị trí kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước được đánh dấu trên sàn tối thiểu dài 4,5 m, rộng 2,5 m. Vị trí này có thể nằm chồng lên vị trí kiểm tra khác; được xây dựng có độ phẳng (phần diện tích bánh xe đi qua) không vượt quá ± 6 mm. Các thiết bị được lắp đặt trong vị trí này phải đáp ứng yêu cầu về độ phẳng như trên (trừ các phần diện tích không ảnh hưởng đến việc đỗ xe để kiểm tra đèn);

b.	Đường ray để di chuyển thiết bị kiểm tra đèn phải thẳng, có độ dài tối thiểu 4 m; bề mặt của đường ray tiếp xúc với bánh xe của thiết bị kiểm tra đèn được lắp đặt có độ phẳng và song song với mặt phẳng đỗ xe;

c.	Có khoảng trống suốt dọc đường ray tối thiểu 1,0 m phía trước màn hình đo đèn.

2.2.2.1.2. Đối với dây chuyền kiểm định loại II

Hình 2. 	Vị trí kiểm tra đèn đối với dây chuyền kiểm định loại II

a.	Vị trí kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước được đánh dấu trên sàn tối thiểu dài 14 m, rộng 3 m. Vị trí này có thể nằm chồng lên khu vực kiểm tra khác; được xây dựng có độ phẳng (phần diện tích bánh xe đi qua) không vượt quá ± 6 mm. Các thiết bị được lắp đặt trong vị trí này phải đáp ứng yêu cầu về độ phẳng như trên (trừ các diện tích không ảnh hưởng đến việc đỗ xe để kiểm tra đèn);

b.	Đường ray để di chuyển thiết bị kiểm tra đèn phải thẳng, có độ dài tối thiểu 4 m; bề mặt của đường ray tiếp xúc với bánh xe của thiết bị kiểm tra đèn được lắp đặt có độ phẳng và song song với mặt phẳng đỗ xe;

c.	Có khoảng trống suốt dọc đường ray tối thiểu 1,0 m phía trước màn hình đo đèn.

2.2.2.2.     Vị trí kiểm tra phanh

2.2.2.2.1. 	Đối với dây chuyền kiểm định loại I

Hình 3. Vị trí kiểm tra phanh đối với dây chuyền kiểm định loại I

a.	Bệ thử phanh con lăn (RBT) phải được lắp đặt ở vị trí trung tâm theo chiều dọc trong khu vực làm việc không bị cản trở, được đánh dấu trên sàn, dài tối thiểu 14,0 m và rộng ít nhất 3,5 m. Vị trí kiểm tra phanh có nền nhà xưởng (phần diện tích bánh xe đi qua) bằng phẳng; ở khoảng cách tối thiểu 2,1 m phía trước và phía sau của đường trung tâm bệ thử phanh phải được xây dựng có độ phẳng không vượt quá ± 6 mm.

b. 	Trường hợp lắp đặt bệ thử phanh ngoài hầm kiểm tra thì bất kỳ điểm nào của bệ thử phanh con lăn phải cách đầu hầm kiểm tra tối thiểu 0,6 m;

c.	Màn hình hiển thị thông tin điều khiển và giá trị kiểm tra được đặt ở vị trí dễ quan sát bằng mắt thường của người kiểm tra.

2.2.2.2.2. 	Đối với dây chuyền kiểm định loại II

Hình 4. Vị trí kiểm tra phanh đối với dây chuyền kiểm định loại II

a. 	Bệ thử phanh con lăn (RBT) phải được lắp đặt ở vị trí trung tâm theo chiều dọc trong khu vực làm việc không bị cản trở, được đánh dấu, dài ít nhất 22,0 m và rộng ít nhất 4 m. Vị trí kiểm tra phanh có nền nhà xưởng (phần diện tích bánh xe đi qua) bằng phẳng; ở khoảng cách tối thiểu 2,1 m phía trước và phía sau của đường trung tâm bệ thử phanh phải được xây dựng có độ phẳng không vượt quá ± 6 mm.

b.	Trường hợp lắp đặt bệ thử phanh ngoài hầm kiểm tra thì bất kỳ điểm nào của bệ thử phanh con lăn phải cách đầu hầm kiểm tra tối thiểu 0,6 m;

c.	Màn hình hiển thị thông tin điều khiển và giá trị kiểm tra được đặt ở vị trí dễ quan sát bằng mắt thường của người kiểm tra.

2.2.2.3. 	Vị trí kiểm tra gầm:

Hình 5. Các phương án bố trí hầm kiểm tra

2.2.2.3.1. Đối với dây chuyền kiểm định loại I

Hầm kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Chiều dài làm việc (L) hầm kiểm tra tối thiểu là 6,0 m;

- Chiều rộng (R1) đo được trên hai vách của miệng hầm trong suốt chiều dài làm việc tối thiểu là 0,6 m và không quá 1,0 m. Chiều rộng (R) đo được trên hai vách của thân hầm tối thiểu bằng chiều rộng hai vách của miệng hầm;

- Độ sâu (H) đo được trong suốt chiều dài làm việc tính từ điểm cao nhất miệng hầm kiểm tra tới mặt đáy sàn tối thiểu là 1,3 m và không lớn hơn 1,75 m. Có thể sử dụng các miếng kê để đáp ứng yêu cầu về chiều cao này để đảm bảo việc kiểm tra;

- Có tối thiểu 2 lối lên xuống và đảm bảo không bị đọng nước;

đ.	Có gờ bảo vệ bằng thép có chiều cao tối thiểu 25 mm được sơn khác màu với nền sàn nhà xưởng;

- Có thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm được lắp đặt trong phạm vi chiều dài làm việc của hầm kiểm tra và khoảng cách từ điểm gần nhất của thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm đến điểm đầu chiều dài làm việc của hầm kiểm tra tối thiểu 1,5 m để đăng kiểm viên có đủ không gian thực hiện việc kiểm tra. Bề mặt làm việc của thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm phải đồng phẳng với sàn nhà xưởng và có độ phẳng trong khoảng ± 6 mm;

- Kích nâng được lắp đặt trên hầm kiểm tra phải đảm bảo các phần của kích nâng ở trạng thái chưa làm việc không được nhô cao quá so với sàn xưởng kiểm định 25 mm; khoảng cách từ điểm gần nhất của kích nâng đến điểm đầu chiều dài làm việc của hầm kiểm tra tối thiểu 1,5 m để đăng kiểm viên có đủ không gian thực hiện việc kiểm tra; Kích nâng phải được kiểm định an toàn theo quy định;

- Trường hợp lắp đặt cầu nâng thay thế hầm kiểm tra: cầu nâng phải có sức nâng tối thiểu 5 tấn, có khả năng điều chỉnh phù hợp với từng loại xe, có chiều cao nâng tối thiểu 1,3 m. Cầu nâng phải được kiểm định an toàn theo quy định.

2.2.2.3.2. Đối với dây chuyền kiểm định loại II

Hầm kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Chiều dài làm việc hầm kiểm tra (L) tối thiểu là 12,0 m;

- Chiều rộng (R1) đo được trên hai vách của miệng hầm trong suốt chiều dài làm việc tối thiểu là 0,70 m và không quá 1,05 m. Chiều rộng (R) đo được trên hai vách của thân hầm tối thiểu bằng chiều rộng hai vách của miệng hầm;

- Độ sâu (H) đo được trong suốt chiều dài làm việc tính từ điểm cao nhất của miệng hầm kiểm tra tới mặt đáy sàn tối thiểu là 1,2 m và không lớn hơn 1,6 m (không tính đến chiều cao gờ bảo vệ). Có thể sử dụng các miếng kê để đáp ứng yêu cầu về chiều cao này để đảm bảo việc kiểm tra;

- Có tối thiểu 2 lối lên xuống và đảm bảo không bị đọng nước;

đ.		Có gờ bảo vệ bằng thép có chiều cao tối thiểu 25 mm được sơn khác màu với nền sàn nhà xưởng;

- Có thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm được lắp đặt trong phạm vi chiều dài làm việc của hầm kiểm tra và khoảng cách từ điểm gần nhất của thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm đến điểm đầu chiều dài làm việc của hầm kiểm tra tối thiểu 1,5 m để đăng kiểm viên có đủ không gian thực hiện việc kiểm tra. Bề mặt làm việc của thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm phải đồng phẳng với sàn nhà xưởng và có độ phẳng trong khoảng ± 6 mm;

g.	Kích nâng được lắp đặt trên hầm kiểm tra phải đảm bảo các phần của kích nâng ở trạng thái chưa làm việc không được nhô cao quá so với sàn xưởng kiểm định 25 mm; khoảng cách từ điểm gần nhất của kích nâng đến điểm đầu chiều dài làm việc của hầm kiểm tra tối thiểu 1,5 m để đăng kiểm viên có đủ không gian thực hiện việc kiểm tra.

2.2.2.4. 	Vị trí kiểm tra độ trượt ngang bánh xe

2.2.2.4.1.	Đối với dây chuyền kiểm định loại I

Thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe phải được lắp đặt chắc chắn vào sàn nhà xưởng và việc lắp đặt phải đảm bảo khoảng cách giữa hai điểm gần nhất tính từ thiết bị đo độ trượt ngang tới bệ thử phanh tối thiểu 0,8 m hoặc theo yêu cầu riêng của nhà sản xuất.

Hình 6. Vị trí lắp đặt thiết bị đo độ trượt ngang bánh xe đối với dây chuyền kiểm định loại I

2.2.2.4.2.	Đối với dây chuyền kiểm định loại II

Thiết bị kiểm tra trượt ngang phải được lắp đặt chắc chắn vào sàn nhà xưởng và việc lắp đặt phải đảm bảo khoảng cách giữa hai điểm gần nhất tính từ thiết bị đo độ trượt ngang tới bệ thử phanh tối thiểu 2,8 m hoặc theo yêu cầu riêng của nhà sản xuất.

Hình 7. Vị trí lắp đặt thiết bị đo độ trượt ngang bánh xe đối với dây chuyền kiểm định loại II

  - Nhà văn phòng

2.3.1. 	Nhà văn phòng là nơi để bố trí khu vực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả kiểm định, lưu trữ hồ sơ; phòng chờ; phòng làm việc của nhân viên và các phòng phụ trợ khác; được trang bị các thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động kiểm định.

2.3.2.		Nhà văn phòng có bố trí chỗ ngồi cho khách hàng tại phòng chờ để có thể quan sát qua màn hình toàn bộ quá trình kiểm định của đăng kiểm viên.

  - Yêu cầu về thiết bị kiểm tra

2.4.1.			Yêu cầu về phần mềm điều khiển thiết bị và khả năng kết nối

2.4.1.1. 	Có phần mềm điều khiển tập trung, thống nhất, đảm bảo kết nối đồng bộ các thiết bị kiểm tra (trừ các thiết bị quy định tại điểm g và h mục 2.1.7. của Quy chuẩn này).

2.4.1.2. 	Phần mềm điều khiển thiết bị kiểm tra phải đảm bảo các tính năng sau:

a. 	Có chức năng điều khiển quá trình hoạt động của các thiết bị theo quy trình kiểm tra phù hợp với quy định, đảm bảo đọc ra chính xác các kết quả đo của các thiết bị và cài đặt được các giá trị ngưỡng để đánh giá các phép đo. Phần mềm phải cho phép thiết lập trình tự kiểm tra của các thiết bị tùy thuộc vào phương án bố trí thiết bị tại các vị trí kiểm tra;

b.	Chương trình phần mềm điều khiển thiết bị phải có phương thức trao đổi thông tin tin cậy với phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới để tiếp nhận xe vào hàng đợi kiểm định và trả lại các thông số đo bởi thiết bị đối với các xe đã kiểm định. Việc trao đổi thông tin này có thể thực hiện qua tệp văn bản có mã kiểm tra tránh sửa đổi dữ liệu hoặc thông qua các cơ sở dữ liệu trung gian được mã hóa hoặc có mã kiểm tra. Tệp cơ sở dữ liệu trung gian phải thể hiện các thông số đo của thiết bị theo yêu cầu tại mục 2.4.2 và ở dạng thông dụng (như Text, Microsoft Access,  Microsoft SQL Server,…); thư viện hàm mã hóa/giải mã hay tạo/xác thực mã kiểm tra phải được cung cấp cho Cục Đăng kiểm Việt Nam;

c. 	Cơ sở dữ liệu của chương trình phần mềm điều khiển thiết bị phải được lưu trữ trên máy máy chủ của đơn vị, đồng thời phải được bảo mật chống truy cập và chỉnh sửa dữ liệu.

d.	Phần mềm điều khiển thiết bị phải có khả năng ngăn chặn việc can thiệp bởi người dùng hoặc thông qua phần mềm độc hại nhằm làm sai lệch kết quả kiểm tra của thiết bị. Để đáp ứng yêu cầu trên và hỗ trợ việc kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng phần mềm cần có các tính năng sau:

- Hiển thị được phiên bản phần mềm (Version), ngày cài đặt hoặc cập nhật;

- Mã hóa hoặc sử dụng tổng kiểm tra (checksum) để ngăn ngừa việc sửa đổi dữ liệu trong các bảng của cơ sở dữ liệu SQL Server lưu tại máy chủ của đơn vị;

- Thông tin về giá trị kiểm tra từ các thiết bị phải bao gồm số hiệu (Số serial) của thiết bị kiểm tra và thời gian thực hiện kiểm tra;

- Các thông số đo đưa ra tệp tin trong thư mục ES_OUT để chuyển cho phần mềm Quản lý kiểm định bắt buộc phải là các giá trị lấy từ thiết bị không được sử dụng từ các nguồn khác (như nhập từ bàn phím hay lấy từ tệp tin đầu vào trong thư mục ES_IN…);

- Khi đã có phiên bản phần mềm mới được cài đặt thì không cho phép các máy cài phần mềm phiên bản cũ kết nối với cơ sở dữ liệu tại máy chủ của đơn vị.

2.4.2. 	Yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị

2.4.2.1.  	Thiết bị phân tích khí xả

a.		Đo được các thành phần khí thải của động cơ cháy cưỡng bức: CO, CO2, HC, O2;

b.		Có khả năng hiển thị được hệ số Lamda (();

c.		Ghi nhận được tốc độ và nhiệt độ dầu động cơ trong quá trình kiểm tra;

d.		Có hệ thống tách nước xâm nhập vào buồng kiểm tra;

đ.			Đầu lấy mẫu có kích cỡ phù hợp với yêu cầu đo;

e.  			Dải đo và độ chính xác phải thỏa mãn phạm vi trong bảng 1:

Bảng 1: Thông số dải đo, độ chính xác của thiết bị phân tích khí xả

|  | CO (% vol) | CO2 (% vol) | HC (ppm) | O2 (% vol) | Lamda (() | Tốc độ động cơ (v/p) | Nhiệt độ dầu động cơ (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dải đo | 0-5 | 0-16 | 0-2000 | 0-21 | 0,8 – 1,2 | 400 - 9990 | 0 - 150 |
| Độ chính xác | ± 0,03 hoặc 5% giá trị đo (lấy giá trị lớn hơn) | ± 0,5 hoặc 5% giá trị đo (lấy giá trị lớn hơn) | ± 10 hoặc 5% giá trị đo (lấy giá trị lớn hơn) | ± 0, 1 hoặc 5% giá trị đo (lấy giá trị lớn hơn) | Không quy định | Không quy định | Không quy định |

g.  	Thiết bị có khả năng hiển thị và lưu trữ kết quả đo bằng số giá trị nồng độ các thành phần khí thải, hệ số Lamda, giá trị tốc độ và nhiệt độ dầu động cơ ở chế độ tốc độ không tải và tốc độ không tải có tăng tốc.

2.4.2.2.  	Thiết bị đo độ khói

a.		Đo được độ khói (%HSU) hoặc hệ số hấp thụ ánh sáng (m-1) của khí thải động cơ cháy do nén;

b. 		Ghi nhận được tốc độ nhỏ nhất, lớn nhất của động cơ, thời gian gia tốc và nhiệt độ dầu động cơ ở mỗi chu trình đo;

c.		Đo được các thông số ở chế độ gia tốc tự do;

d.			Đầu lấy mẫu có kích cỡ phù hợp với yêu cầu đo;

đ.			Dải đo và độ chính xác phải thỏa mãn phạm vi trong bảng 2:

Bảng 2: Thông số dải đo, độ chính xác của thiết bị đo độ khói

|  | Độ khói (%HSU) | Hệ số hấp thụ ánh sáng (m-1) | Tốc độ động cơ (v/p) | Nhiệt độ dầu động cơ (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dải đo | 0 - 99 | 0 – 9,99 | 0 – 7.500 | 0-150 |
| Độ chính xác | ±2,0 | ±0,3 | Không quy định | Không quy định |

g. 	Xử lý, hiển thị và lưu trữ kết quả

Thiết bị có khả năng hiển thị và lưu trữ kết quả đo bằng số các giá trị độ khói và hệ số hấp thụ ánh sáng, tốc độ nhỏ nhất, lớn nhất của động cơ, thời gian tăng tốc và nhiệt độ dầu động cơ ở mỗi chu trình đo;

Ghi nhận kết quả đo độ khói, hoặc hệ số hấp thụ ánh sáng trung bình và chiều rộng dải đo của 03 chu trình đo sau cùng.

h.		Có lắp đặt, trang bị cơ cấu ngăn chặn việc can thiệp vào cảm biến lấy mẫu để thay đổi kết quả kiểm tra.

i.		Kính chuẩn phục vụ công tác hiệu chỉnh có một giải đo để thực hiện hiệu chỉnh cho tất cả thiết bị đo độ khói nhằm tránh lãng phí và khó khăn trong việc phải chọn thiết bị tương ứng với kính chuẩn;

2.4.2.3.  	Thiết bị kiểm tra phanh

a.			Là thiết bị kiểm tra phanh kiểu con lăn có chức năng kiểm tra lực phanh trên mỗi trục bánh xe và có tích hợp kiểm tra khối lượng cầu xe khi kiểm tra phanh;

b.			Giới hạn kiểm tra tải trọng trục tối đa theo công bố của nhà sản xuất thiết bị không nhỏ hơn 2.000 kg (đối với dây chuyền kiểm định loại I) và không nhỏ hơn 13.000 kg (đối với dây chuyền kiểm định loại II);

c.				Kích thước lắp đặt đảm bảo điều kiện sau:

| Thông số | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| Khoảng cách giữa mép trong của 2 con lăn (tính đến bề mặt làm việc) | mm | ≤ 850 (đối với dây chuyền kiểm định loại I) |
| Khoảng cách giữa mép ngoài của 2 con lăn (tính đến bề mặt làm việc) | mm | ≥ 2750 (đối với dây chuyền kiểm định loại II) |

d.			Tự động dừng khi có hiện tượng trượt giữa bánh xe và con lăn trong quá trình kiểm tra;

đ.			Hiển thị và ghi nhận giá trị lực phanh tại từng thời điểm ở từng bánh xe trên mỗi trục;

e.			Kiểm tra được hệ thống phanh đỗ và hệ thống phanh chính.

g.			Con lăn đảm bảo bền, bề mặt làm việc có hệ số bám tối thiểu theo công bố của nhà sản xuất thiết bị 0,7 trong điều kiện làm việc khô và 0,6 trong điều kiện làm việc ướt đồng thời trong mọi điều kiện làm việc không xảy ra hiện tượng trượt giữa con lăn và bánh xe, không gây hư hỏng lốp xe khi tiến hành kiểm tra; Tần suất và thời gian sử dụng của con lăn như sau:

- Đối với con lăn có bề mặt làm từ sợi tổng hợp: 150.000 lần hoặc 5 năm hoặc theo quy định của nhà sản xuất thiết bị tùy điều kiện nào đến trước;

- Đối với con lăn có bề mặt làm từ thép hàn: 210.000 lần hoặc 7 năm hoặc theo quy định của nhà sản xuất thiết bị tùy điều kiện nào đến trước;

- Đối với con lăn có bề mặt làm từ vật liệu khác: 150.000 lần hoặc 5 năm hoặc theo quy định của nhà sản xuất thiết bị tùy điều kiện nào đến trước.

Yêu cầu về tần suất chỉ áp dụng đối với thiết bị có trang bị bộ đếm về tần suất; trường hợp không trang bị thì xác định theo thời gian sử dụng.

h.	Chiều dài con lăn và đường kính con lăn đáp ứng yêu cầu sau:

| Thông số | Đơn vị | Yêu cầu tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| Chiều dài con lăn (tính đến bề mặt làm việc) | mm | 650 (đối với dây chuyền kiểm định loại I) |
|  |  | 900 (đối với dây chuyền kiểm định loại II) |
| Đường kính con lăn (tính đến bề mặt làm việc) | mm | 150 (đối với dây chuyền kiểm định loại I) |
|  |  | 200 (đối với dây chuyền kiểm định loại II) |

i.	Số lượng cảm biến khối lượng không nhỏ hơn 4 đối với dây chuyền kiểm định loại I và không nhỏ hơn 8 đối với dây chuyền kiểm định loại II;

k.	Có thiết bị điều khiển từ xa và điều khiển trực tiếp tại vị trí tủ điều khiển;

l.			Sai số của thiết bị kiểm tra trong khoảng ± 3%;

m.		Dải đo của thiết bị trên mỗi bánh xe tối thiểu từ 0 đến 7.500 N đối với dây chuyền kiểm định loại I và từ 0 đến 30.000 N đối với dây chuyền kiểm định loại II. Thiết bị phải có dải đo với bước đo không được lớn hơn 200 N khi giá trị thang đo dưới 5.000 N và không lớn hơn 500 N khi giá trị thang đo từ 5.000 N trở lên;

n. 		Có chương trình kiểm tra khác nhau tương ứng với từng kiểu loại phương tiện; tại màn hình điều khiển và kết quả hiển thị phải thể hiện được chế độ kiểm tra phanh của xe có kiểu dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) và các xe còn lại, cụ thể là chỉ cho phép hiển thị giá trị độ lệch lực phanh trên mội trục khi giá trị lực phanh được lấy ở hai thời điểm khác nhau đối với loại xe AWD

o.			Hiển thị được giá trị lực phanh riêng ở từng bánh xe trên mỗi trục;

p.		Hiển thị được hiệu quả phanh trên trục và hiệu quả phanh toàn bộ được tính theo công thức:

Hiệu quả phanh trên trục KT:

Trong đó:

∑ FPti - tổng lực phanh trên tất cả các bánh xe trên trục khi kiểm tra phanh,

Gt - Khối lượng trục xe khi kiểm tra phanh.

Hiệu quả phanh toàn bộ KP:

Trong đó:

∑ FPi - tổng lực phanh trên tất cả các bánh xe,

G - Khối lượng xe khi kiểm tra phanh.

q.		Hiển thị sai lệch lực phanh giữa hai bên bánh xe trên cùng một trục (giữa bánh bên phải và bên trái):

Trong đó:

KSL: sai lệch lực phanh trên một trục;

PFl:  lực phanh lớn trên trục;

PFn: lực phanh nhỏ trên trục.

2.4.2.4.  	Thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe

a.		Tự động đo và ghi nhận giá trị trượt ngang khi bánh xe dẫn hướng lăn qua tấm trượt ngang;

Bề mặt tấm trượt ngang đảm bảo cứng vững; giới hạn tải trọng kiểm tra  tối đa theo công bố của nhà sản xuất thiết bị không nhỏ hơn 2.000 kg/trục hoặc 1000 kg/bánh xe (đối với dây chuyền kiểm định loại I) và không nhỏ hơn 13.000 kg/trục hoặc 6.500 kg/bánh xe (đối với dây chuyền kiểm định loại II);

b.		Dải đo về hai phía không nhỏ hơn 10 (mm/m hoặc m/km);

c.			Độ phân giải không lớn hơn 0,5 (mm/m hoặc m/km);

d.			Sai số không quá + 0,2 (mm/m hoặc m/km).

2.4.2.5.  	Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước

a.			Đo được cường độ và độ lệch chùm sáng xa, chùm sáng gần;

b.			Có khả năng di chuyển buồng đo lên, xuống và sang hai bên để kiểm tra đèn của các loại xe khác nhau. Chiều cao tâm buồng đo phải điều chỉnh được trong phạm vi từ 250 mm đến 1.300 mm so với mặt sàn vị trí kiểm tra;

c.		Có thiết bị hỗ trợ định vị hoặc tự động điều chỉnh tâm buồng đo trùng với tâm đèn;

d.		Dải đo và độ chính xác phải thỏa mãn phạm vi trong bảng 3:

Bảng 3: Thông số dải đo, độ chính xác của thiết bị đo đèn theo chứng nhận của Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

|  | Cường độ (cd) | Độ lệch cm/10m (%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dưới | Trên | Trái | Phải |
| Dải đo | 0 - 125.000 | 0-60 (0-6) | 0-60 (0-6) | 0-100 (0-10) | 0-100 (0-10) |
| Độ chính xác | ± 10 (%) | ± 0,50 (± 0,2) |

đ.	Hiển thị được cường độ và các độ lệch của chùm sáng xa, chùm sáng gần.

e.	Lấy được đúng tâm giao điểm vùng sáng - tối (điểm gãy của đường cut-off) của đèn chiếu gần

2.4.2.6. 	Thiết bị rung lắc (thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm):

a.	Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm được sử dụng để hỗ trợ cho người kiểm tra khi tiến hành kiểm tra các chi tiết, cụm chi tiết thuộc phần gầm như: nhíp, lò xo, thanh xoắn của hệ thống treo và khớp cầu, ngõng quay lái, các khâu, khớp của hệ thống lái;

b.	Có khả năng điều chỉnh các hướng và khả năng rung lắc phù hợp đảm bảo có thể hỗ trợ trong việc phát hiện các khiếm khuyết, hư hỏng của xe cơ giới khi kiểm tra;

c. 	Có khả năng chuyển đổi được các chế độ rung lắc phù hợp với yêu cầu khi kiểm tra.

2.4.2.7. 	Thiết bị đo âm lượng

a.		Có khả năng lưu trữ giá trị âm thanh lớn nhất;

b.	Có màn hình hiển thị bằng số;

c.	Kết nối và truyền số liệu sang máy tính, in kết quả;

d.	Thiết bị phải có khả năng phản hồi kết quả đo ở mức nhanh (F) và chậm (S). Phải có bộ phận chắn gió trùm lên Micro để hạn chế các sai số do ảnh hưởng của gió.

e.	Dải đo và độ chính xác phải thỏa mãn phạm vi trong bảng 4:

Bảng 4: Thông số dải đo, độ chính xác của thiết bị đo âm lượng

| Dải đo | Dải đo tối thiểu từ 30 dB(A) đến 130 dB(A) |
| --- | --- |
| Độ chính xác | Class/Type 2 |

  - Dụng cụ kiểm tra

2.5.1. 	Kích nâng xe: kích nâng có khả năng nâng cả hai bánh xe trên cùng 1 trục với tải trọng làm việc an toàn tối thiểu 5 tấn đối với dây chuyền kiểm định loại I và tối thiểu 15 tấn đối với dây chuyền kiểm định loại II. Kích nâng được lắp đặt trên hầm kiểm tra.

2.5.2. 	Cục chèn bánh xe cho các loại xe được kiểm tra.

2.5.3. 	Gương quan sát hỗ trợ kiểm tra đèn tín hiệu, lắp đặt tại vị trí phù hợp.

2.5.4.	Đèn soi kiểm tra: đèn phải thuộc loại điện áp thấp (không quá 36V), công suất phải đảm bảo việc quan sát được bằng mắt thường khi kiểm tra và bên ngoài của đèn được bảo vệ cách điện.

2.5.5. 	Thanh, đòn hỗ trợ kiểm tra bánh xe.

2.5.6. 	Thước đo chiều dài.

2.5.7. 	Búa kiểm tra.

2.5.8. 	Dụng cụ kiểm tra áp suất lốp.

  - Chương trình phần mềm quản lý kiểm định, cơ sở dữ liệu kiểm định, nối mạng truyền số liệu và quản lý dữ liệu xe cơ giới kiểm định

2.6.1. 	Phần mềm Quản lý kiểm định do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức xây dựng để quản lý đơn vị đăng kiểm, thiết bị kiểm định lắp đặt tại các đơn vị, người làm việc là lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của các đơn vị, hồ sơ phương tiện và kết quả kiểm định của các phương tiện. Phần mềm này do Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý cấp phép sử dụng thống nhất tại tất cả các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trong toàn quốc.

2.6.2	Cơ sở dữ liệu kiểm định của đơn vị chứa dữ liệu hồ sơ phương tiện và kết quả kiểm định được tạo lập bằng phần mềm Quản lý kiểm định trong quá trình thực hiện công việc kiểm định, được lưu trữ trên máy chủ của đơn vị và đồng bộ hóa về cơ cở dữ liệu tập trung trên máy chủ của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cơ sở dữ liệu tập trung tại Cục Đăng kiểm Việt Nam chứa dữ liệu các danh mục dùng chung, dữ liệu tham chiếu; dữ liệu về đơn vị đăng kiểm, dữ liệu người làm việc là lãnh đạo, dữ liệu về thiết bị kiểm định của các đơn vị, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ, dữ liệu cảnh báo... được sử dụng cho phần mềm Quản lý kiểm định.

2.6.3. 	Hệ thống máy tính của các đơn vị đăng kiểm phải có kênh kết nối an toàn và ổn định tới hạ tầng công nghệ thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam thông qua mạng Internet cho phép cập nhật, truy vấn dữ liệu để sử dụng một cách đồng bộ, nhất quán trong toàn hệ thống tất cả các đơn vị đăng kiểm. Trường hợp kênh kết nối này bị gián đoạn phần mềm Quản lý kiểm định sẽ bị hạn chế về chức năng và sẽ dừng hoạt động sau một thời gian nhất định theo quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

2.6.4.	Thông qua các chức năng của phần mềm Quản lý kiểm định các đơn vị đăng kiểm khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tại đơn vị và một phần dữ liệu tại cơ sở dữ liệu tập trung để tạo các báo cáo phục vụ công tác của đơn vị và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Cục Đăng kiểm Việt Nam tạo lập dữ liệu quản lý chung, dữ liệu tham chiếu, cảnh báo... và khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tập trung để tạo các báo cáo phục vụ công tác của Cục và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

  - Hạ tầng công nghệ thông tin của đơn vị đăng kiểm

2.7.1. 	Mạng máy tính cục bộ (LAN) của đơn vị đăng kiểm bao gồm: máy chủ để lưu trữ cơ sở dữ liệu kiểm định và quản lý domain mạng; các máy tính để sử dụng cho phần mềm Quản lý kiểm định, phần mềm điều khiển thiết bị kiểm định và các phần mềm cần thiết khác của đơn vị; thiết bị chuyển mạch mạng (switch) và hệ thống dây mạng có khả năng kết nối các máy tính tới thiết bị chuyển mạch mạng với khoảng cách tối đa lên tới 250m.

2.7.2. 	Mạng máy tính diện rộng (WAN) tại đơn vị đăng kiểm: có ít nhất 01 đường thuê bao kết nối FTTH có địa chỉ IP tĩnh tới nhà cung cấp Internet tại địa phương với băng thông tối thiểu từ 100Mbps. Đơn vị phải được trang bị thiết bị bảo mật mạng (firewall) có tính năng tạo kênh kết nối riêng (VPN) tới hạ tầng công nghệ thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Khuyến khích sử dụng 2 đường kết nối Internet của 2 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau.

2.7.3. 	Đơn vị cần được trang bị các phần mềm hệ thống có bản quyền như hệ điều hành Windows Server cho máy chủ, Windows cho máy trạm, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server và phần mềm cho firewall, phòng chống virus tin học.

2.7.4. 	Dây chuyền kiểm định phải bố trí camera sử dụng riêng cho việc giám sát kiểm định xe cơ giới; đảm bảo quan sát, lưu trữ được clip, hình ảnh các vị trí kiểm tra trên dây chuyền kiểm định.

  - Các thông tin niêm yết

Các biển hiệu, thông báo (trích từ các quy định hiện hành, cập nhật khi có thay đổi) niêm yết công khai dưới dạng bảng thông báo nền bảng mầu trắng hoặc xanh tương ứng với chữ mầu xanh hoặc trắng (hoặc bảng điện tử), vị trí treo dễ thấy, dễ đọc bằng mắt thường bao gồm các thông báo sau:

2.8.1. 	Các thông tin phải công khai tại phòng chờ bao gồm:

a.		Các hành vi không được thực hiện trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, có kích thước tối thiểu khổ A1;

b.		Chu kỳ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, có kích thước tối thiểu khổ A1;

c.		Các chỉ tiêu đánh giá về cường độ sáng và độ lệch chùm sáng của đèn chiếu sáng phía trước, lực phanh, độ trượt ngang, âm lượng còi điện, hàm lượng khí thải, độ khói có kích thước tối thiểu khổ A0;

d. 		Giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định, có kích thước tối thiểu khổ A1;

đ.		Thông báo “Số điện thoại đường dây nóng”, có kích thước tối thiểu khổ A3;

e.		Biểu giá kiểm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận và phí sử dụng đường bộ theo quy định của Bộ Tài chính, có kích thước tối thiểu khổ A1.

2.8.2.	Thông tin phải công khai tại xưởng kiểm định

a.			Quy định sử dụng thiết bị: được trình bày thành từng bảng có vị trí treo tương ứng với vị trí sử dụng thiết bị, có kích thước tối thiểu khổ A2;

b.			Nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra và khiếm khuyết, hư hỏng, có kích thước tối thiểu khổ A0.

2.8.3.		Ngoài các bảng biểu quy định trên, phải có bảng để thông báo các nội dung sau:

a. 		Quy trình kiểm định và các vị trí kiểm tra theo quy trình ISO của đơn vị;

b.		Chỉ báo về Khu vực dành riêng cho kiểm định;

c. 		Những văn bản có liên quan đến công tác kiểm định.

2.8.4 	Biển hiệu đơn vị đăng kiểm:

a.		Biển hiệu (phụ lục);

b. 		Biển hiệu được kẻ bằng chữ màu trắng trên nền xanh nước biển, có kích thước (dài x rộng) phù hợp với vị trí treo biển, được lắp đặt chắc chắn.

3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

  - Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam

3.1.1.	Tổ chức, triển khai việc thực hiện Quy chuẩn này.

3.1.2.	Trong trường hợp Sở Giao thông vận tải chưa thực hiện được việc Kiểm tra, đánh giá lần đầu, định kỳ hàng năm và đột xuất các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm theo quy định tại quy chuẩn này 	thì Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục thực hiện nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2025.

3.1.3.	Xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng thống nhất chương trình phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu kiểm định, truyền số liệu, quản lý dữ liệu xe cơ giới kiểm định và cơ sở dữ liệu đăng kiểm viên trên cả nước; tổ chức việc cảnh báo trên Chương trình Quản lý kiểm định đối với các phương tiện vi phạm theo đề nghị của cơ quan chức năng.

3.1.4	Xây dựng, quản lý hệ thống giám sát kiểm định tại Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều khiển, tiếp nhận hình ảnh từ hệ thống giám sát quá trình kiểm định của các đơn vị đăng kiểm.

3.1.5.	Kết nối, chia sẻ dữ liệu xe cơ giới kiểm định với các cơ quan chức năng để phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước.

  - Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

3.2.1.		Kiểm tra, đánh giá lần đầu, định kỳ hàng năm, bổ sung và đột xuất các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm theo quy định tại quy chuẩn này;

3.2.2	Thông báo kết quả thực hiện các nội dung nêu tại mục 3.2.1. đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

  - Trách nhiệm của đơn vị đăng kiểm

3.3.1.	Duy trì cơ sở vật chất đã được chứng nhận theo quy định để đảm bảo kết quả kiểm định chính xác, khách quan; khi thay đổi bố trí mặt bằng, xưởng kiểm định, khu vực kiểm tra và thiết bị kiểm tra phải được Sở Giao thông vận tải kiểm tra, đánh giá lại.

3.3.2.		Chấp hành và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, đánh giá lần đầu, định kỳ hàng năm và đột xuất.

3.3.4. 	Duy trì tính năng kỹ thuật, độ chính xác của thiết bị, bảo dưỡng thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị.

3.3.5.	Khi thay đổi về một trong các nội dung về: cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm điều khiển thiết bị hoặc xảy ra sự cố đối với các thiêt bị quy định tại mục 2.1.7 mà có ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của đơn vị kiểm định phải báo cáo Sở Giao thông vận tải để được xem xét, chấp thuận.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1.	Áp dụng ngay kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực đối với các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đề nghị đánh giá mới hoặc di chuyển tới địa điểm mới.

4.2.		Các đơn vị đăng kiểm đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực phải khắc phục các nội dung chưa phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này trước ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Phụ lục

MẪU BẢNG HIỆU CHO CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

Ghi chú:

Ký hiệu trong mẫu:

| (1) | Tên tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm (nếu có) |
| --- | --- |
| (2) | Tên đơn vị đăng kiểm xe cơ giới kèm theo mã số |
| (3) | Địa chỉ đơn vị đăng kiểm |
| (4) | Số điện thoại (kể cả số hot line) đơn vị đăng kiểm |
| (5) | Website (nếu có) và Email |
| (6) | Tên app (nếu có) |

Kiểu chữ:	 Arial

Phần Logo Đăng kiểm: 	- Nền trắng; có chiều rộng bằng 1/5 đến 1/6 L bảng

- Chữ V mầu đỏ đậm, chữ R, Đăng kiểm Việt Nam và Vietnam Register mầu xanh nước biển.

Phần Biển hiệu:				- Nền xanh nước biển.

- Kiểu chữ..(2)..mầu trắng, có chiều cao bằng 1/3 đến 1/4 chiều cao bảng (H)

# Text boxes

DỰ THẢO

QCVN 103:2023/BGTVT